## Slide 1
Construction d’un Groupe Scolaire à Colombes (92)
Marché Global de Performance
COMMISSION RÉALISATION
Photo : Maxime Verret
Notes: Les informations demandées en haut sont exactement les mêmes et dans le même ordre que celles complétée dans le bandeau de gauche, prévoir justre de les copier et “coller sans la mise en forme” (voir page 1 pour savoir comment le modifier)

## Slide 2: L’équipe projet
MAITRE CUBE
Mandataire
TECTONIQUESE
Ingénieurs TCE
ECO URBAIN
Chargé d’opération
Lot Terrassement | TERDEM
Lot GO | ANGEVIN
Lot Charpente Bois | CPL
Lot Traitement anti termites | ARTEMIS
Lot réseaux planchers chauffants | AC ZAMPARO
Lot Ascenceur / MC | NSA CFA
Lot forage géothermie | DRILLHEAT
Lot VRD | JEAN LEFEVRE
Lot Etanchéité | SERTY
Lot Façade Brique | BATIBO
Lot Plomberie / CVC | AXIMA
… | …
TECTONIQUES
Architectes
AMOES
AMO QEB IPMVP
EEGENIE
QEB – BDF
ALTITUDE 35
Paysagiste
GAMBA
Acoustique
BIODIVERSITA
Biodiversité
ATALIAN
Mainteneur EXM
MOE
GROUPEMENT
MOA
ENTREPRISES
&&&
CEDRES
AMO DEPOLLUTION
Notes: Présenter l’équipe projet sous forme d’organigramme
Faire apparaître les liens et fonction des différentes structures et intervenante sur le projet (contractant général…)
Faire apparaître notamment :
Ville, EPCI, Aménageur ou autres prescripteurs ayant un rôle dans la programmation
Maîtrise d’ouvrage
Assistance à Maîtrise d’ouvrage
Architecte(s)
Paysagiste
Principaux bureaux d’études
Bureau de contrôle
Entreprises de Travaux
Futurs utilisateurs
Futurs exploitants
Préciser la structure mandataire en cas de groupement (Architecte, Entreprise de Travaux)
Indiquer les logos et/ou les noms des structures
Il est possible de déplacer cette slide à la section « Gestion de projet ».

## Slide 3: L’équipe du jour
Philippe Vaufrey
EEGENIE
Accompagnateur BDF
Eric Moulin
MAITRE CUBE
Directeur travaux
Jérémy Bureau
CPL Bois
Lot charpente bois
Référent Maitre Cube
Remy de Sousa
MAITRE CUBE
Ingénieur travaux
Léon Coucke
EKOPOLIS
Accompagnement BDF
Loris BIED
TECTONIQUES
Architecte
Igor Bougnot
EEGENIE
Ingénieur études
Notes: Indiquer la Structure, Nom, Prénom et fonction des différents intervenants dans la présentation en commission BDF
Une photo peut être un plus

## Slide 4: Approche BDF
G
T
S
N
E
M
C
1- CONTEXTE
2- CONCERTATION
3- CHANTIER - ARCHITECTURE - TECHNIQUES
4- AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES :
CONFORT D’ÉTÉ, CARBONE, ENERGIE
5- SYNTHESE SUIVANT REFERENTIEL BDF
Notes: Indiquer la Structure, Nom, Prénom et fonction des différents intervenants dans la présentation en commission BDF
Une photo peut être un plus

## Slide 5: CONTEXTE l’opération dans son environnement lointain
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Projet inscrit dans une ZAC
La Ferme urbaine
Ilot Magellan

## Slide 6: CONTEXTE l’opération dans son environnement lointain
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Début démarche BDF
Commission BDF
CONCEPTION
Commission BDF
RÉALISATION
Ouverture

## Slide 7: CONCERTATION Intégration des usagers : du concours au chantier
Pose de la 1ère « poutre »
Intégration du personnel enseignant
… et des futures jeunes pousses !
Guides interactifs
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 8: ARCHITECTURE De la conception à la réalisation
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
CONCEPTION
RÉALISATION EN COURS

## Slide 9: VÉGÉTALISATION - BIODIVERSITÉ
Projet paysager – phase conception
Toitures végétalisées intensives
Bacs plantés coté rue
Support mur végétalisé
+ Biodiversité : déplacement des nichoirs en cœur d’ilot
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
400m3 de terre
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 10: VÉGÉTALISATION - BIODIVERSITÉ Cours “oasis”
Projet paysager – phase conception
Projet paysager – phase réalisation
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
0 rejet = gestion des EP à la parcelle
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 11: Plan d’installation de chantier CHANTIER
LEGENDE
PLAN
COUPE
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
exiguité du chantier
gestion accès collège en face
circulation camions
base vie en dehors du chantier

## Slide 12: Sécurité Incendie CHANTIER Innovation
CONCEPTION
Application de la doctrine des sapeurs pompiers de Paris
Mise en place de sprinklage dès la conception pour laisser bois apparent
REALISATION
Mise en place du sprinklage
Adaptation à de nombreuses contraintes techniques et règles supplémentaires en cours de chantier
Laine de bois et bois conservés
Ajout de Weather Defence sur l’ensemble de la façade :
surcout + détail à adapter
Système de sprinklage
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 13: Adaptation à l’aléa climatique CHANTIER
Intempéries importantes hiver 2023-24 et 2024-25 (79 jours d’intempéries à fin février 2025)
Adaptation du planning / phasage revu en permanence
Mise en place d’étanchéité provisoires pour permettre d’optimiser les débuts d’intervention des corps d’états intérieurs
Tableau suivi des intempéries
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 14: Béton concassé réemployé en VRD – 50m3 RÉEMPLOI
Béton concassé stocké sur une parcelle à 500m du site
Après 2 ans de stockage: réintroduction sur le site
Gestion des terres de site
+ terre de site 100 % réutilisée sur place !
Aucune évacuation de déblais
ZONE STOCKAGE
SITE CHANTIER
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 15: Pavés de réemploi RÉEMPLOI
Espace dédié aux pavés de réemploi
Echantillon de pavés de réemploi
Provenance : Fontenay (Eure-et-Loir)
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
100m² pavé réemploi = 100 m² joint engazonnés infiltrants
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 16: Construction bois et efficacité - CPL CHANTIER Innovation
Préfabrication en atelier
Acheminement sur site via camions
Préfabrication sur site également
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Avantages :
+ filière sèche
+ chantier très silencieux
+ Matériaux écologiques
TOTAL :
54 camions
1200 m3 de bois installés
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 17: Traitement sécurisé des gaz de sol résiduels DÉPOLLUTION Innovation
Drainage des gaz de sols résiduels sous vide sanitaire – contrôle des taux de gaz résiduels
Ventilation du vide sanitaire : 1 volume heure
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 18: ÉNERGIE - CARBONE
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Matériaux
RECYCLÉS
Métisse
Matériaux
BIOSOURCÉS
Bois
Laine de bois
Matériaux
GÉOSOURCÉS
Brique de terre crue (BTC)
Matériaux
RÉEMPLOI
Pavés de réemploi
Substrat de réemploi
CARBONE
42 kg/m²
53 kg/m²
ENERGIE
RE2020 seuil 2025
Niveau « C2 »
RE2020 seuil 2025
Niveau « E3 »
Marché global de performance
Systèmes
PAC géothermie sur sondes
VMC double flux
Géocooling
Adiabatique
346 MWh/an

## Slide 19: ÉNERGIE - CARBONE
DCE
EXE
2024
EXE
2025
-2,5 %
-4,8 %
-3,5 %
CARBONE – quête du maintien du niveau C2
Bilan du lot gros oeuvre : m3 réellement coulés + fiches Beties sur mesure
Variantes vers des matériaux avec FDES individuelles
Prise en compte des aléas de chantier qui ont impacté le niveau C2
Evolution bilan carbone du DCE à l’EXE
Variantes sur les revêtements de sol
Prise en compte de l’impact du matériau de façade (briquette)
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
L’optimisation du choix des matériaux et l’utilisation de béton bas carbone ont permis d’améliorer l’impact carbone du projet par rapport au DCE malgré tous les aléas rencontrés
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 20: ÉNERGIE - CARBONE
ENERGIE – Conservation de la performance enveloppe et systèmes
+ COP PAC / Calorifugeage / …
Performance des menuiseries réhaussées
Uw = 1.25 m².K/W
Compléments d’isolants thermiques en phase chantier
les +
les -
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
MOB avec affaiblissements thermiques structurels
CTA à plus forts débits
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 21: ÉNERGIE - CARBONE
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Matériaux
RECYCLÉS
Métisse

## Slide 22: CONFORT D’ÉTÉ - CARBONE
Impact carbone
Impact thermique
diminution du bilan par rapport à une cloison classique
Baisse de 0,5 à 1°C dans les salles de classe (+ régulation de l’hygrométrie)
G
T
S
N
E
M
C
Intégration de la BTC
G
T
S
N
E
M
C
Matériaux
GÉOSOURCÉS
Brique de terre crue (BTC)
42 kg/m²
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 23: CONFORT D’ÉTÉ - CARBONE - ALÉAS Innovation
BTC intégrées dans le prototype
Fermeture de Cycle Terre en cours de chantier
Brique Technic Concept intègre le chantier
Mises en conformité multiples pour intégration au chantier
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Intégration de la BTC (Brique de Terre Crue)
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 24: CONFORT D’ÉTÉ Innovation
Tableau de synthèses des vigilance
département des Hauts-de-Seine
Planchers connectés bois / béton avec réseaux de plancher chauffant- rafraichissant
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Points d’eau
Attentes brumisateurs
Préau
Arbres protecteurs
Cour oasis « fraîche »
STRATÉGIES PASSIVES
- Protections solaires
- Inertie accessible + BTC
- Matériaux isolants à fort déphasage
- végétalisation toit / mur / cours
- Ventil naturelle cage escalier (+ajout chantier)
STRATÉGIES SEMI ACTIVES
- Freecooling nocturne
- Brasseurs d’air
- Géocooling
STRATÉGIES ACTIVES
(Seulement lors des canicules exceptionnelles et sous décision concertée entre mainteneur et élus)
- PAC géothermique en mode actif : planchers frais
Synthèses des protections solaires sur le RDC
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 25: ÉTANCHÉITÉ A L’AIR
PROTOCOLE COLOMBES
Découpage tests
Ajout Maitre Cube
AILE 2
AILE 1
AILE 3
Calfeutrages temporaires
Pré-test aile 1:
Q4,Pa-surf = 0,56 m3/(h/m²) < 0,6 (objectif)
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 26: ETANCHÉITÉ A L’AIR
PROTOCOLE COLOMBES
Échanges réguliers sur le protocole de suivi de l’étanchéité à l’air
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 27: CHANTIER
Consommation chantier
FOCUS CHANTIER
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 28: CHANTIER
Bilan déchets chantier
FOCUS CHANTIER
G
T
S
N
E
M
C
G
T
S
N
E
M
C
VALORISATION
90,3 % matière
91,02 % matière + énergie
en février 2025
Notes: Ces thématiques peuvent être traitées :
Dans l’ordre de votre choix
Simultanément : il est fortement encouragé de faire valoir la prise en compte de plusieurs thématiques dans une même diapositive, si cela est pertinent

## Slide 29: Synthèse de l’opération au travers du référentiel BDF
Rappel : Évaluation phase CONCEPTION
64 /85 + 11/15+ 2/5 = 77
niveau de reconnaissance atteint : CAP / BRONZE / ARGENT / OR
Évaluation phase RÉALISATION
65 /85 + 12/15+ 3/5 = 80
Notes: Ce radar est une capture d’écran du livret de commission